Uživatelská příručka k programovací kartě Turnigy

Děkujeme Vám za zakoupení této programovací karty, se kterou můžete velice snadno nastavit proměnné hodnoty Vašeho regulátoru. Karta má stejnou velikost jako vizitka (kromě tloušťky) a můžete si ji uložit do peněženky v momentě, kdy vyrážíte na pole.

Specifikace:

- rozměry: 92mm x 52mm x 6mm

- hmotnost: 26g

Přední panel

popis tlačítek:

- Brake = brzda motoru

- battery type = typ baterie

- Cut Off Type  = typ odpojení baterie v případě snížení napětí

- Cut Off Voltage =  nastevení hodnoty napětí pro odpojení baterie

- Start Mode = typ reakce na plyn

- Timing Mode = Časování

- Music/Li-Po Cells = nastavení tónů a počtu článku baterie

- Governor Mode = nastavení konstantních otáček motoru (vrtulníky)

- pro zvolení programovatelné položky stisněte tlačítko ▲▼ a pro  výběr její hodnoty tiskněte tlačítko ◄►.

- Brake: v případě, že je hodnota Brzdy „ON“, motor je po stlačení páčky plynu na „0“ okamžite zastaven.

- Cut Off Type: Pokud je nastaven do polohy „Soft-Cut“, regulátor omezí výkon motoru postupně. Pokud je nastaven do polohy „Cut-Off“, regulátor sníží výkon okamžitě na „0“.

- Cut Off Voltage:

  - Pro Li-xx baterie je počet článků určen automaticky. Vypínací napětí na jeden článek je: Low – 2.6V, Medium – 2.85V, High – 3.1V. Příklad: 3S Li-Poly, nastavená hodnota „Medium“ - výsledné vypínací napěti je 2.85x3=8.55V.

  - Pro Ni-xx baterie platí následující vypínací napětí: Low - 0%, Medium – 45%, High – 60% napětí baterie při zapnutí. 0% znamená, že funkce Cut Off je vypnuta. Příklad: 10-ti článková Ni-MH baterie, plně nabitá má napětí 1.44x10=14.4V, při zapnutém „Medium“ je výsledné vypínací napětí 14.4x45%=6.5V (6.48V)

- Music/Li-Po Cells: 4 diody mají jiný význam pro regulátory s přívlastkem „HV“ a pro regulátory bez přívlastku „HV“.

  - Pro regulátory bez přívlastku „HV“ jako např. Pentium-60A mají A- LED diody 16 možných stavů, představující 16 různých melodií. Regulátor začne tuto melodii hrát po zapnutí. (viz. Tab.1).

  - Pro regulátory s přívlastkem „HV“ jako např. Pentium-90-HV představují kombinace 4 LED diod různý počet článků lithiové baterie.

Postup připojení

- Při zapojení regulátoru s vestavěným BECem

  - Odpojte baterii od regulátoru.

  - Pro normální regulátory s vestavěným BECem (podprující 2-6-ti článkové Li-Po baterie) prosíme odpojte BEC kabel (trojlinka) regulátoru z přijímače a připojte jej do programovací karty v pravém horním rohu do přípojky označené „BEC“.

  - Připojte hlavní baterii k regulátoru.

  - LED diody na programovací kartě nynní svítí a ukazují aktuální nastavené hodnoty regulátoru.

Upozornění: Kroky 2 a 3 NELZE zaměňovat, jinak nebude programovací karta pracovat správně.

- Při zapojení regulátoru bez vestavěného BECu

Pokud je regulátor označen „BEC OPTO“, znamená to, že regulátor nemá vestavěný BEC, musíte proto použít přidavnou baterii (4,8-6V) pro napájení programovací karty (většinou dobře poslouží baterie k přijímači). Mimochodem většina vysokonapěťových regulátorů (podprujicích 5-12-ti článkové baterie) nemá vestavěný BEC.

  - Odpojte hlavní baterii od regulátoru.

  - Odpojte BEC kabel (trojlinka) regulátoru z přijímače a připojte jej do programovací karty v pravém horním rohu do přípojky označené „BEC“. Pro vysokonapěťové regulátory, pokud mají samostatný data kabel (což je velmi krátká trojlinka v těsné blízkosti BEC kabelu), prosíme odpojte BEC kabel regulátoru od Vašeho přijímače a zapojte zmiňovaný samostatný data kabel do programovací karty v pravém horním rohu do přípojky označené „BEC“.

  - Zapojte 4,8-6V baterii do programovací karty v pravém horním rohu do přípojky ozančené „Batt“.

  - Připojte hlavní baterii do regulátoru.

  - LED diody na programovací kartě nynní svítí a ukazují aktuální nastavené hodnoty regulátoru.

Upozornění: Kroky 2 a 3 NELZE zaměňovat, jinak nebude programovací karta pracovat správně.

Upozornění: NIKDY nepoužívejte pro napájení karty baterii s vyšším napětím než 6V.

Ovládání:

Stiskněte tlačítko ▲▼ pro zvolení programovatlné funkce, LED diody odpovídající aktuálnímu nastavení začnou svítit. Poté stiskněte tlačítko ◄►pro nastavení hodnot, světélkující diody Vám postupně ukazují volené hodnoty. Poté stikněte „OK“ a rozsvítí se dioda „Connecting“, která značí přenos požadované hodnoty do regulátoru. Po dokončení přenosu dioda zhasne což znamená, že přenos byl uspěšně ukončen.

Důrazně dopručujeme manuální nastavení počtu článků Lithiové baterie. Buďte prosíme opatrní při použití Auto detekce.