Uživatelský manuál 3A UBEC

Proč potřebujete UBEC?

UBEC je spínací stejnosměrný regulátor, který převádí vysoké napětí (5,5~26V) na stálé bezpečné napětí pro přijímač, gyro, serva.

Tradiční regulátor s vestavěným BEC bude mít pravděpodobně omezené možnosti dodávat Vašemu přijímači nebo servům dostatek energie bez přehřívání. Při použití vysokonapěťové baterie či výkonějších serv doporučujeme konzultovat možnosti regulátoru s případnými doporučeními a omezeními. Obecně se dá konstatovat, že pokud používáte 4 a více článkové Li-xx baterie nebo 12 a více Ni-xx baterie, měli byste zvážit použití UBEC, protože v takovém případě může regulátor v vestavěným BEC dodávat energii pouze 2 servům, což není vhodné např. pro vrtulníky nebo větší letadla.

Specifikace:

Výstup: 5V/3A a 6V/3A možno zvolit,

Vlnění:<50mVp-p(@2A/12V)

Vstup5,5V~26V(2-6 čl. Li-Pol, 5~18čl. Ni-MH baterie)

Velikosr:51x16,6x8,5 mm

Váha: 11,5g

Vlastnosti:

UBEC je poročilý spínací regulátor s ochranou proti vysokému proudu  a teplotě a s účiností dosahující až k 90%.

Malé rozměry a nízká hmotnost z něj dělají vhodného pomocníka.

Porovnání lineárního BECu a spínacího BECu:

Při použití více jak 3čl. Baterie má spínací BEC mnohem vyšší účinnost např:

- lineární BEC: 4čl. Baterie má jmenovité napětí 14,8V aby se unožnil výstup BECu 5V/1A proud do BECu musí být alespoň 1A takže výkon na BECu je 14,8V*1A=14,8W. Ale užitečný výstupní výkon z BECu je (5V/1A)5V*1A=5W, z toho vyplívá, že účinnost lineárního BECu je pouze 5W/14,8W=33,8%.

- Stejný případ pro spínací BEC: Baterie má jmenovité napětí 14,8V aby se unožnil výstup BECu 5V/1A proud do BECu je pouze 0,38A (současná data z testů) takže výkon na BECu je 14,8V*0,38A=5,6W.,  účinnost spínacího BECu je tedy 5W/5,6W=89,3%.

Nemusíte mít obavu pokud bude jiná polarita beterie, BEC nebude pracovat, ale nezníčí se. Stačí

pouze napravit polaritu.

Štít pokrývá téměř všechny elektronické komponenty na PCB a ferritový kroužek je přiojený na výstupní kabely ke snížení elektromagnetického rušení.

Jak používat UBEC?

Důležité upozornění:Spínací BEC může vyzařovat lehké elektromagnetické rušení, proto ho ždy instalujte ve vzdálenosti alespoň 5cm od přijímače.

- Pokud regulátor nemá vestěný BEC: Pro zapojení regulátoru není potřeba žádna změna, jen připojte napájecí kabely UBECu na póly bateie a výstupní kabely UBECu na jeden náhradní kanál na přijímači (viz. Obr).

- Pokud regulátor má vestavěný BEC: Musíte znemožnit funkci vestavěného BECu, tzn. že musíte přerušit červený kabel vedoucí z regulátoru do přijímače. Štípačkami odtsraňte krátký  úsek červeného kabelu v blízkosti konektoru přijímače izolujte jej kouskem elektrikářské pásky. (schéma zapojení viz. Obr)

Typ:

S použitím ostrého šroubovátku můžete vysunout pin s červeným drátem z BEC konektoru v přijímači a izolujte ho elektrikářskou páskou. Tak ho můžete ještě v budoucnu použít (viz. Obr)